Kinematic Constraint Equations for a 4 segment system that is only hinged at one end.

ax1 = -1*r1*sin(1) - 12*r1*cos(1)

ay1 =  1*r1*cos(1) - 12*r1*sin(1)

ax2 = -1*L1*sin(1) - 12*L1*cos(1)...

- 2*r3*sin( 2) -  22*r3*cos( 2)

ay2 =  1*L1*cos(1) - 12*L1*sin(1)...

+ 2*r3*cos( 2) -  22*r3*sin( 2)

ax3 = -1*L1*sin(1) - 12*L1*cos(1)...

- 2*L 2*sin( 2) -  22*L 2*cos( 2)...

-3*r5*sin(3) - 32*r5*cos(3)

ay3 =  1*L1*cos(1) - 12*L1*sin(1)...

+ 2*L 2*cos( 2) -  22*L 2*sin( 2)...

+3*r5*cos(3) - 32*r5*sin(3)

ax4 = -1*L1*sin(1) - 12*L1*cos(1)...

- 2*L 2*sin( 2) -  22*L 2*cos( 2)...

-3*L3*sin(3) - 32*L3*cos(3)...

-4*r7*sin(4) - 42*r7*cos(4)

ay4 =  1*L1*cos(1) - 12*L1*sin(1)...

+ 2*L 2*cos( 2) -  22*L 2*sin( 2)...

+3*L3*cos(3) - 32*L3*sin(3)...

+4*r7*cos(4) - 42*r7*sin(4)